Билинза Бийе.

Схема, известная под названием билинзы Бийе, осуществляется с помощью линзы, разрезанной по диаметру; обе половинки слегка разводятся, благодаря чему получаются два действительных изображения  светящейся точки S. Прорезь между полулинзами закрывается непрозрачным экраном. Интерференция наблюдается в области, где перекрываются оба световых потока, идущих от . Точки интерференционного поля на экране имеют освещённость, зависящую от разности хода двух интерферирующих лучей.

Билинзу Бийе можно использовать и так, что  окажутся мнимыми изображениями S. Для того чтобы пучки от мнимых изображений перекрывались, необходимо из середины линзы вырезать кусок и обе оставшиеся части сблизить друг с другом.