Приложение 1.

Тест - Тепловые машины

Существует несколько видов тепловых двигателей:

1.   Паровая машина.

2.   Двигатель внутреннего сгорания.

3.   Паровая и газовая турбины.

4.   Реактивный двигатель.

Укажите особенности работы каждого из этих двигателей.

А. В цилиндре периодически происходит сгорание горючей смеси, состоящей из паров бензина и воздуха. При сгорании смеси образуются газы, имеющие высокую температуру и большое давление. Расширяясь, они приводят в движение поршень и коленчатый вал.

Б. Струи нагретого до высокой температуры пара или газа без помощи поршня и шатуна приводят во вращение особое устройство, насаженное на вал двигателя.

В. При сгорании топлива в специальной камере двигателя образуются газы, имеющие очень высокую температуру и давление. При истечении газов из камер: все устройство приобретает импульс в направлении, обратном скорости истечения газов.

Г. В закрытом котле нагревают воду, образуется пар при довольно высокой температуре и большом давлении. Сжатый пар давит на поршень и приводит его движение. Это движение передается маховику.