Приложение.

Технология  работ.

- Инструменты и материалы применяемые в работе.

2. Перед началом приклеивания обоев отключаем источники электроэнергии снимаем плинтуса, а также электрические розетки и  выключатели. Устраняем все гвозди и  крючки  со стен.

З. Подготавливаем поверхность для приклеивания обоев, устраняя слои краски, или старые обои при помощи жидкости для устранения обоев ALPAN. Шпаклюем трещины и неровности, а после затвердения шпаклёвки эти места тщательно шлифуем.

4. Для огрунтовки поверхности готовим клей  ALPAN размешивая упаковку с Юл. Воды.

5. По истечению 3 минут размешиваем клей и оставляем его на 15 минут до следующего размешивания. Клеем ALPAN, приготовленным  таким образом тщательно грунтуем стены.

6. Проверяем оттенок цвета каждого рулона.

7.Измерив высоту стены. К этой мерке добавим 3 см. и с учётом этой общей длины отрезаем первое полотно обоев.

8.Готовим клей ALPAN СПЕЦИАЛЬНЫЙ д*ля приклеивания обоев, размешивая его с 4 литрами воды, сохраняя такое же время между процессами размешивания, как при подготовке клея ALPAN для грунтовки.

9.Клей наносим на обои широким флейцем толщиной слоя в зависимости от впитываемости  обоев. Одновременно клей наносим на три  очередные полотна обоев.

10. Все полотна сложили в 2/3 их длины оставили примерно на 10 минут для пропитки.

11. Определяем вертикальную линию на стене. В этом помогает второй рабочий.

12.Приклеиваем первое полотно следим чтобы её края точно ложились на намеченную вертикальную  линию.

13. После приклеивания верхней части обоев, раскладываем их и приклеиваем до конца.

14. В связи с тем, что обои имеют большую толщину следующие полотна наклеиваются в стык так, чтобы не было видно щелей между ними и чтобы они не находили одна на другую.

15.После приклеивания каждого полотна обои разглаживаем щёткой с целью устранения пузырьков воздуха.

16. Для тщательного распределения клея и равномерного прилегания обоев к стене движения валиком производим всегда вниз и к наружным краям.

17. Приклеивая обои вокруг окна и подоконника предварительно подрезаем обои ножницами, оставляя небольшой запое.

18. Для окончательной подрезки обоев применяем нож и линейку.

19.Во время оклеивания обогревателя следите, чтобы в помещении, оклеенном обоями, не было видно "голой" стены.

20.Приклеивая обои вокруг двери, подрезать обои, используя нож и линейку.

21. Если плинтус невозможно снять, поэтому излишек обоев отрезаем  ножом.

22 Нож употребляем также чтобы вырезать отверстие в обоях вокруг электрических гнёзд.  В конце работы прикрепляем снятые раньше элементы.