План урока

Тема: Закон Джоуля – Ленца.

Цель: ознакомить учащихся с механизмом нагревания проводника при прохождении электрического тока по нему, показать место закона Джоуля – Ленца в общем курсе физики, углубить знания учащихся по технике безопасности при работе с электронагревательными приборами.

Задачи:

обучающие – показать механизм нагревания проводника при прохождении

электрического тока по нему и на основе этого механизма вывести закон Джоуля – Ленца

развивающие – показать место закона Джоуля – Ленца в общем курсе физики (его

физический смысл), научить видеть его и уметь применять при решении задач и объяснения принципа работы электронагревательных  приборов

воспитывающие – на примере биографии ученых показать важную роль получения

знаний, развитие чувства патриотизма, правильное использование электронагревательных приборов (осознанное соблюдение правил техники безопасности)

Ход урока:

I. Орг. момент.                                                                                                                               1 мин.

II. Подготовка к изучению нового материала:                                                                       5 мин.

- отгадывание кроссвордов (по рядам):

### ПЕРВЫЙ РЯД

- Как, по другому можно назвать сопротивление?

- Физическая величина равная произведению напряжения на концах участка цепи на силу тока и на время.

- Прибор создающий электрическое поле в проводнике (первое слово).

- Физическая величина, единицей измерения которой является Ом.

- Быстрота совершения работы.

### ВТОРОЙ РЯД

- Вещество, хорошо проводящее электрические заряды (ток).

- Единица измерения работы.

- Физическая величина равная отношению заряда ко времени (второе слово).

- Закон Ома для …. цепи.

- Прибор для измерения напряжения.

- Она бывает внутренняя, электрическая, потенциальная, кинетическая.

### ТРЕТИЙ РЯД

- Единица измерения напряжения.

- Прибор для измерения силы тока.

- Физическая величина равная отношению работы тока на данном участке к электрическому заряду, прошедшему по этому участку.

- Источник тока, приемник, ключ, соединенные между собой проводами, составляют простейшую электрическую ….

- Закон …для участка цепи

Записываем тему урока на доске и в тетрадях (по результатам отгадывания кроссвордов).

- А кто же эти ученые, в честь которых назван закон?

#### Джоуль Джеймс Прескот                                   Ленц Эмилий Христианович

английский ученый (1818 – 1889)                        русский физик (1804 – 1865)

стр. учебника 123 – прочитать

(А.В. Перышкин. Физика 8. Дрофа. М. – 2004)

##### III. Изучение нового материала                                                                                            10 мин.

##### Опыт – нагревание проводника при прохождении тока

Вывод: при прохождении электрического тока через проводник он нагревается (записать в тетрадь)

##### Почему? Рассмотрим внутреннее строение металлов.

Вывод: свободные электроны,  разгоняемые  электрическим полем в проводнике соударяются с положительными ионами, находящимися в узлах кристаллической решетки и передают им часть своей энергии. В результате ионы начинают колебаться более интенсивно, что ведет к увеличению внутренней энергии (скорость колебания увеличивается, значит, кинетическая энергия ионов увеличивается), а то приводит к увеличению температуры проводника.

- Все ли проводники нагреваются одинаково?

Опыт: три спаянных проводника из разного материала, но равного поперечного сечения.

Вывод: проводники нагреваются по-разному.

- От чего зависит, как нагревается проводник?

- от рода проводника (от сопротивления)

- от силы тока

- от времени

- от напряжения

С другой стороны согласно закону сохранения энергии (вспомнить формулировку) работа, которую совершает электрическое поле равно количеству теплоты, которое выделяет проводник, т.е.

###### А = Q

###### это и есть закон Джоуля – Ленца

- Можно получить другой вид этого закона, если вспомнить, что работа тока равна

### A =IUt

получаем

Q = IUt

применим закон Ома для участка цепи в виде     U = IR

получим

Q = I 2 Rt

Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению квадрата сила тока, сопротивления проводника и времени.

(стр. 124 – записать формулировку)

##### IV. Закрепление:                                                                                                                         10 мин.

##### Упражнение 27 (1) стр. 125

- Какое количество теплоты выделяет константановый проводник длиной 1м и площадью

поперечного сечения 0,02мм2 . Сила тока в проводнике 1А? (удельное сопротивление стр. 105)

##### Применение изученного материала.                                                                          12 мин.

- Для чего необходимо знать закон Джоуля – Ленца?

- Где его применяют?

а) Лампа накаливания (стр. 126 рис. 83 устройство и принцип действия)

б) А всегда ли лампочка была такой? (историческая справка по раздаточному материалу)

в) электронагревательные приборы: утюг, кипятильник, плитка.

- Применение электронагревательных приборов – соблюдение ТБ (по раздаточному

материалу)

- Итог урока                                                                                                                      2 мин.

Дома: § 53, 54, задание 8 стр. 127

# Text boxes

# з

# а

# к

# о

# н

# е

# л

# н

# ц

# а

# я

# л

# у

# о

# ж

# д