Приложение 2

### Порядок выполнения работы

- Установить заготовку на станок и обточить её до приобретения ею цилиндрической формы.

- Произвести замер диаметра заготовки(D) штангенциркулем или микрометром и, используя справочную таблицу определения числа делений по лимбу (приложение 3), произвести 3-5 последовательных обтачиваний заготовки по заданным глубинам резания (см. таблицу). Замерить диаметр обработанной поверхности (d)

- Занести данные всех  измерений в таблицу.

- Сравнить полученные практические данные с математическим вычислением глубины резания по формуле.

- Сделать вывод о состоянии системы СПИД (станок, приспособление, инструмент, деталь)

| № испытания | Диаметр заготовки до обработки (D) | Глубина резания (t) (выбираем произвольно) | Диаметр поверхности после обработки (d) | Математическая проверка глубины резания t= D-d 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0,2 |  |  |
| 2 |  | 0,4 |  |  |
| 3 |  | 0,5 |  |  |
| 4 |  | 0,6 |  |  |
| 5 |  | 0,7 |  |  |

6. Ответить на  контрольные вопросы:

- Что называют глубиной резания при точении?

- Каковы практические результаты измерений и на сколько они расходятся с математическими?

Сделать вывод о физическом состоянии станка, проследив динамику изменения практических и математических результатов?