Технологическая карта

Изготовление скалки

| Д | № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Выбрать заготовку с учетом припусков на обработку(40х40х280) и опилить ее по длине |  | Верстак, линейка, карандаш, угольник, ножовка, стусло |
|  | 2 | Разметить центры на торцах заготовки и засверлить их диаметром 8 мм на глубину 8 мм |  | Верстак, линейка. карандаш, шило, сверло, коловорот |
|  | 3 | Разметить заготовку и сострогать грани восьмигранника |  | Линейка, карандаш, рейсмус, рубанок, верстак |
|  | 4 | Сделать пропил на торце заготовки для трезубца |  | Верстак, ножовка |
|  | 5 | Установить заготовку на токарном станке и проточить до диаметра 35 мм на длину 240 мм |  | Токарный станок, кронциркуль, линейка, полукруглая и косая стамеска |
|  | 6 | Разметить заготовку по длине |  | Линейка, карандаш |
|  | 7 | Проточить диаметр 25 мм на длину 65 мм |  | Токарный станок, кронциркуль, линейка, полукруглая и косая стамеска |
|  | 8 | Надрезать торцы и срезать фаски |  | Токарный станок, линейка, косая стамеска |
|  | 9 | Отшлифовать заготовку |  | Токарный станок, шлифовальная шкурка |
|  | 10 | Снять деталь, отпилить и зачистить торцы |  | Пила с мелкими зубьями, шлифовальная шкурка |