ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Критерии оценки качества пахоты

Качество выполнения свала

Свал должен быть вспахан на глубину не менее 10см, и не выделяться внешним видом от последующей вспашки. Глубину пахоты замеряют не менее чем в трех местах в процессе выполнения свала.

Соблюдение глубины вспашки свала оценивается в 2 балла, полнота пропахонности почвы под свал-в 5  баллов, внешний вид свала-в 3 балла.

Оценка качества свала.

| Показатели | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| Оценка глубины вспашки под свалом |
| Глубина вспашки больше 10 см | 2 |
| Глубина вспашки от 8 до 10 см | 1 |
| Глубина вспашки меньше 8 см | 0 |
| Оценка полноты пропахотности почвы под свалом |
| Под свалом нет непропахонной почвы или осталось полоска непропахонной почвы длиной 5м | 5 |
| Под свалом осталось полоска непропахонной почвы длиной 5 до 20м | 4 |
| Под свалом осталось непропахонной почвы длиной от 20 до 40м | 3 |
| Под свалом осталось полоска непропаханной почвы длиной от 40 до 60м | 2 |
| Под свалом осталось полоска непропаханной почвы длиной от 60до 80м | 1 |
| Под свалом осталось полоска непропаханной почвы длиной более 80м | 0 |
| Оценка внешнего вида свала |
| Свальный гребень не отличается внешним видом от последующей вспашки | 3 |
| Свальный гребень выше или ниже соседних несвальных гребней на 5-10 см | 2 |
| Свальный гребень выше, соседних гребней больше чем на 10 см | 1 |
| Вместо свального гребня образовалось бороздка | 0 |

Высоту свального гребня или глубину бороздки в свале измеряют с помощью рейки, которую вдавливают в почву поперек свала до уровня верхушек несвальных гребней. Затем линейкой измеряют расстояние между верхней плоскостью рейки и высотой свального гребня или глубиной бороздки, образовавшейся в свале.

Соблюдение глубины вспашки участка

Глубина вспашки участка должна быть постоянной. Отклонение от заданной величины не должны превышать _+2см. Глубину вспашки замеряют в 10 проходах агрегата по 3 раза в каждом. Затем вычисляют среднюю глубину каждого из 10 проходов.

Оценка снижается на 1 балл за каждый проход агрегата, в котором отклонении от заданной глубины вспашки превышает _+2см. Глубину вспашки замеряют в 10 проходах агрегата по 3 раза в каждом. Затем вычисляют среднюю глубину каждого из 10 проходов.

Оценка снижается на 1 балл за каждый проход агрегата, в котором отклонение от заданной глубины вспашки превышает +- 2см.

Предварительные проходы (при вспашке свала), два первых рабочих хода в свальном загоне, а также первый, предпоследний и последний проходы в развальном загоне могут быть выполнены с уменьшенной глубиной вспашки. За меньшую глубину вспашки в этих проходах оценка не снижается.

# Ширина и форма невспаханной полосы

перед последним проходом агрегата

Разметка и вспашка участка должны быть проведены так, чтобы перед последним проходом агрегата в развальном загоне осталось невспаханная полоса шириной, равной захвату плуга, за вычетом захвата одного корпуса, и со строго параллельными сторонами.

Соблюдение ширины полосы оценивается в 5 баллов, форма (параллельность сторон) полосы - также в 5 баллов. Ширина полосы определяется на основе трех замеров (в середине и по концам полосы) с последующим вычислением средней ширины.

Ширина полосы оценивается в соответствии со следующими показателями:

| Отклонение средней ширины полосы от нужного размера, см. | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| Не более 10 | 5 |
| От 10 дол 15 | 4 |
| От 15 до 20 | 3 |
| От 20 до 25 | 2 |
| От 25 до 30 | 1 |
| Более 30 | 0 |

Форма полосы оценивается на основании замера наибольшей ширины полосы и последующего вычисления разности между ними. Стороны полосы считаются параллельными, если разница между наибольшей и наименьшей шириной полосы не превышает 20 см. Точки для наибольшей и наименьшей ширины выбирают визуально.

Формы полосы оценивается в соответствии со следующими показателями:

| Разность между наибольшей и наименьшей шириной полосы, см | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| До 20 | 5 |
| От 20 до 30 | 4 |
| От 30 до 40 | 3 |
| От 40 до 50 | 2 |
| От 50 до 60 | 1 |
| Более 60 | 0 |

Качество развальной борозды.

Развальная борозда должна быть прямой, неширокой и неглубокой. За несоблюдение прямолинейности, глубины и ширины развальной борозды оценка снижается в соответствии со следующими показателями:

| Показатели | Снижение оценка в баллах |
| --- | --- |
| Развальная борозда непрямолинейная; ее искривление не укладываются в прямоугольник 100м*20см | 1 |
| Ширина развальной борозды в 1,5 раза больше обычной неразвальной борозды (ширина дна борозды 45-55 см) | 1 |
| Ширина развальной борозды в 2 раза больше обычной неразвальной борозды (ширина дна борозды 55-70 см) | 2 |
| Борозда пропахана на 2-4см глубже заданной глубины вспашки | 1 |
| Борозда пропахана глубже чем на 4см по сравнению с заданной глубиной вспашки | 2 |

Глубину развальной борозды замеряют с помощью деревянной рейки, которую укладывают на поверхность пашни поперек борозды (Рис.6), а затем линейкой измеряют расстояние от рейки до дна борозды. При этом необходимо делать поправку на вспушенность почвы. Размер поправки определяется непосредственно на делянке путем замера высоты стенки крайней левой борозды (истинная глубина вспашки) и толщины вспаханного слоя. Разность между этими величинами и будет поправкой на вспушенность.

Соблюдение боковых границ пахоты

Левая борозда должна быть прямой и проходить не далее 10см от границы участка; стенки и дно борозды должны быть ровными без осыпей и

выщерблений.

Правая граница пахоты также должна быть прямой и проходить не далее 30см от границы участка.  Выезд за боковые границы участка запрещается.

Оценка снижается (до 10 балов) в следующем порядке: на 1 балл, если стенки борозды имеют рваный обрез или выщерблений; на 1 балл за каждые 10см отклонения границы пахоты сверх установленных пределов.

Если граница пахоты выходит за границу участка больше чем на 10см, участник соревнования штрафуется на 5 баллов. Если это нарушение допущено на обеих боковых границах участка, штраф увеличивается до10 баллов.

Отклонения замеряют в точках наибольшего удаления линии вспашки от границы участка.

Соблюдение границ заглубления и подъема плуга

Заглубление и подъем плуга должны производиться на одном расстоянии от конца участка, чтобы от его границы была заданная глубина вспашки.

Оценка снижается от10 до 0 баллов ___0,5 балла за каждый случай подъема или заглубления плуга, произведенного на 0.5м ближе или дальше от средней линии начала пахоты.

Число подъемов или заглублений плуга, допущенных сверх установленных+-0,5, определяют в следующем порядке: визуально определяют среднюю линию начала и конца пахоты и подсчитывают проходы, в которых точки подъема или заглубления плуга удалены от средней линии более чем на 0,5м.Такой подсчет производится с обоих концов участка.

Точкой начала работы плуга считается место, где задний корпус начал входить в почву. При подъеме плуга концом его работы считается точка, где первый корпус закончил рыхлить почву.

Качество заделки послеуборочных остатков

После вспашки участка на поверхности пашни не должно быть видно послеуборочных остатков. Заделка послеуборочных остатков считается неудовлетворительной, если в стыках пластов четко просматривается рядки плохо заделанных остатков. Оценка снижается от 10 до 0 баллов пропорционально площади, на которой допущена плохая заделка стерни.

Прямолинейность вспашки

Вспашка считается прямолинейной, если искривление в направленности вспашки не превышает+-10см (искривления в прямолинейности вспашки умещаются в прямоугольник 100м*20см).

Оценка снижается на 0,5 балла за каждый проход агрегата, в котором допущено искривление в прямолинейности вспашки свыше указанных пределов.

Отчетливая форма гребней

Пласты должны плотно и ровно прилегать друг к другу, гребни и бороздки должны быть четко выражены, однородны по величине и форме и находиться на одинаковом расстоянии друг от друга.

Оценка снижается от 15 до 0 баллов в следующем порядке:

-на 0,5 баллов за каждый проход агрегата, где допущено смазывание поверхности пашни на протяжении более 10м (незаметно гребней и бороздок, поверхность пашни ровная, смазанная);

-на 0,5 балла за каждый случай образования высокого гребня или глубокой бороздки. Оценка снижается за гребни и бороздки, высота или глубина которых отличается от соседних больше чем на 10см и протяженность этого нарушения более 10см.

Выравненность поверхности пашни

Поверхность пашни должна быть без западин и повышений. Оценка снижается от 5 до 0 баллов –по 1 баллу за каждый проход, плоскость поверхности которого более чем на 5см не совпадает с плоскостью поверхности соседнего прохода агрегата на протяжении более 10м.