Приложение 4

Свойства ядерных ионизирующих излучений

|  | Альфа-лучи | Бета-лучи | Гамма-лучи | Поток нейтронов | Поток протонов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость частиц ,вылетающих из ядер радиоактивных веществ, км/с | 14 000 - 20 000 | 160 000 | 300 000 | 12 000 | 100 000 |
| Энергия частицы ,Мэв | 4-9 | 0,05-2 | 0,2-3 | 0,5-1 | 0,05 |
| Пробег в веществе- В воздухе | 3-9 см | До 40м | Несколько сот метров | До 5 м | До 2 см |
| В алюминии | 0,06мм | До 2 см | В свинце до 5 см | До 1см | 0,5-1 см |
| В биологической ткани | До 0,1 мм | До 6 см | Пронизывают тело | До 4см | До 5с м |
| Ионизирующая способность | Очень велика | Гораздо ниже альфа-лучей | Ниже бета-лучей | Еще ниже | Между альфа и бета-излучением |