таблица №2

Вода для питьевого и хозяйственного водоснабжения.

Вода для питьевого и хозяйственного водоснабжения должна быть пресной,

т.е. содержать менее 1г/л растворённых солей.

Общие требования к питьевой воде сводятся к следующему:

1. Вода должна обладать хорошими органолептическими свойствами, т.е. быть прозрачной, бесцветной, без привкуса и запаха, иметь освежающую температуру и не содержать видимых примесей.

2. Вода должна иметь безвредный химический состав, т.е. не содержать (вторичные, концерогенные, радиоактивные) вредных веществ в концетрациях, опасных для здоровья, а также веществ, ограничивающих потребление воды в быту.

3. Вода должна быть безопасной в эпидемиологическом отношении, т.е. не содержать патогенных бактерий, вирусов, простейших и яиц гельмитинов.

Нормативы питьевой воды местных источников

| Показатели | Нормативы |
| --- | --- |
| Прозрачность | Не менее 30 см. |
| Цветность по шкале | Не более 400 |
| Запах и привкус | До 2 – 3 баллов |
| Общая жесткость | До 14 ммоль/л |
| Содержание F | До 1,5 мл/л |
| NO3 - | 10мг/л |
| NO2- | 0,002 мг/л |
| NH4- | 0,1 мг/л |
| Окисляемость | До 4 мг/л |
| Общее число бактерий | 300-400 в 1 л |
| Число Е. соll | Не более 10 в 1 л |

Требования и нормативы к питьевой воде	Таблица №3

| Показатели | Требования и нормативы |
| --- | --- |
| Плавающие примеси (вещества) | На поверхности водоёма не должны обнаруживаться плавающие плёнки, пятна минеральных масел и скопления других примесей. |
| Запахи, привкусы | Вода не должна приобретать запахи и привкусы более 2 баллов, обнаруживаемые непосредственно или при последующем хлорировании. |
| Окраска | Не должна обнаруживаться в столбике высотой 20см |
| Реакция рН | Не должна выходить за пределы рН 6,5-8,5. |
| Минеральный состав | Не должен превышать по сухому остатку 1000 мг/л, в т.ч. СГ- 350 мг/л и 8О42~500 мг/л |
| Биохимическая потребность в кислороде | Полная потребность воды при 20°С не более 3 мл/л |
| Бактериальный состав | Вода не должна содержать возбудителей кишечных заболеваний. Число бактерий группы кишечных палочек не более 10000 в 1л воды. |
| Токсичные химические вещества | Не должны содержаться в воде в концентрациях, превышающих нормативы. |

Требования к качеству воды, предъявляемые в нашей стране, в сравнении с мировыми стандартами

Таблица №4

| Показатели | Стандарты |
| --- | --- |
|  | Россия | Международный |
| Запах и привкус при 20°С | Не >2 баллов | Не вызывающий возражений |
| Цветность по шкале | 20° | 5- 50° |
| Мутность по шкале | Не>1,5мг/л | 2,0 мг/л |
| Общая жёсткость | Не >7 ммоль/л | 2- 1 0 ммоль/л |
| Сухой остаток | 1000мг/л | 300- 1500ммоль/л |
| Хлориды (СГ) | 350 мг/л | 200- бООмг/л |
| Сульфаты (8О42") | 500 мг/л | 200- 400мг/л |
| Железо | 0,3 мг/л | 0,1- 1мг/л |
| Медь | 1 мг/л | 0,05- 1,5мг/л |
| Цинк | 5,0 мг/л | 5- 15мг/л |
| Свинец | 0,03 мг/л | 0,1 мг/л |
| Мышьяк | 0,05мг/л | 0,05мг/л |
| Фтор | 0,7- 1,5 мг/л | 0,8- 1,7мг/л |
| Нитраты (по азоту) | 10 мг/л | Не нормируется |
| Ртуть | 0,005мг/л | 0,001 мг/л |
| Цианиды | 0,1 мг/л | 0,05мг/л |
| Общее число бактерий | Не>100в 1л | Не нормируется |
| Количество Е.со11 | Не >3 в 1л | 10- 30 в 1л |
| рН | 6,0- 9,0 | 7,0- 9,2 |