Приложение 2.

# Текст с информацией о местоположении и функциях деталей

ГЛАВНЫЙ ВАЛ – находится внутри корпуса машины. Вращаясь, приводит в движение рабочие органы: иглу, двигатель ткани, нитепритягиватель, челнок.

ДВИГАТЕЛЬ ТКАНИ (ТРАНСПОРТЁР) – это рейка с зубьями, Находится под платформой машины.

КОРПУС – составляет основу машины, на которой и внутри которой размещаются её рабочие части.

КАТУШЕЧНЫЙ СТЕРЖЕНЬ - один находится наверху на рукаве, другой (на подольской машине) на платформе.

ЛАПКА – прижимает ткань к зубьям, способствует продвижению ткани при шитье.

МОТАЛКА – предназначена для намотки катушечной нити на шпульку. На Подольской машине находится на передней части корпуса справа, а на « Чайке» - на верхней части корпуса.

МАХОВОЕ КОЛЕСО – находится в верхней правой части машины. Само приводится в движение ремнём приводного устройства.

НИТЕПРИТЯГИВАТЕЛЬ – представляет собой рычажок с отверстием на конце. Находится в левой части корпуса.

НИТЕНАПРАВИТЕЛЬ – служит для того, чтобы нить не меняла направления и находится в верхней и нижней части корпуса.

ПЕДАЛЬ – находится внизу в тумбочке машины, приводится в движение ногами.

ПРИВОДНОЕ КОЛЕСО – соединяется с педалью и с помощью ремня приводит в движение маховое колесо.

ПЛАТФОРМА – служит основанием корпуса машины.

РЕМЕНЬ – приводит в движение маховое колесо. Находится справа.

РЕГУЛЯТОР ДЛИНЫ СТЕЖКА – находится на передней части корпуса справа.

РЕГУЛЯТОР НАТЯЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ НИТИ – находится на передней стенке корпуса слева. Состоит из гайки, пружины, двух зажимных тарелочек и шайбы.

РЫЧАГ ПОДЪЁМА ЛАПКИ – находится на задней стенке корпуса. Движение его осуществляют, протянув руку между корпусом и платформой.

РУКАВ – полая деталь, внутри которой проходит главный вал.

СТОЙКА РУКАВА – соединяет верхнюю часть корпуса с платформой.

ЧЕЛНОК – находится слева под платформой.

ФРИКЦИОННЫЙ ВИНТ – находится справа на маховом колесе.