Приложение 1

Вопросы для актуализации знаний по теме

| Предполагаемые вопросы | Предполагаемые ответы |
| --- | --- |
| Что такое пирамида? | Это гранное геометрическое тело, которое имеет одну вершину и одно основание – многоугольник |
| Используется ли в архитектуре пирамидальный объем? Где и как? | Конструкция кровли башен, зданий, входные зоны и др. |
| Какие бывают пирамиды? | Правильные и неправильные, в зависимости от формы основания. Прямыми и наклонными в зависимости от наклона центральной оси. |
| Какую форму приобретает развертка боковых поверхностей пирамиды? | Форма треугольника |
| Как на развертке обозначаются ребра геометрического тела? | Штрихпунктирной линией с двумя точками |
| Нужно ли чем-то дополнить развертку поверхности геометрического тела, перед тем как создать макет? Чем? | Да. К развертке поверхности необходимо достроить «ушки» для склеивания ребер в необходимых местах |
| Каким должен быть угол между плоскостью По и линиями связи натурального сечения? | Прямой угол |
| От чего зависит плоская фигура сечения пирамиды? | От формы основания, наклона и положения секущей плоскости |
| Как определяется истинная длина ребра правильной пирамиды? | По проекциям боковых ребер параллельных фронтальной и профильной плоскостям |
| Как определяется истинная длина ребра неправильной пирамиды? | Методом вращения ребер вокруг оси на горизонтальной проекции |