Приложение 5.

Практическая работа.   В – 1.

Тема «Площадь поверхности цилиндра».

Цель: изготовить модель цилиндра, осевое сечение которого – квадрат, а площадь полной поверхности приблизительно равна 169,56 см2.

Оборудование: бумага, линейка, циркуль, ножницы, клей.

Ход работы.

1. Сделать чертёж, записать условие.

2. Вывести формулы и вычислить радиус и высоту цилиндра.

3. Вычислить длину окружности основания.

4. Сделать развёртку цилиндра.

5. Изготовить модель цилиндра.

Дополнительное задание.

Вычислить площадь сечения, параллельного оси цилиндра, проходящего на расстоянии 1 см от оси цилиндра.

Практическая работа.   В – 2.

Тема «Площадь поверхности цилиндра».

Цель: изготовить модель цилиндра, имеющего площадь основания приблизительно равную 314 см2, а площадь боковой поверхности приблизительно равную 753,6 см2.

Оборудование: бумага, линейка, циркуль, ножницы, клей.

Ход работы.

1. Сделать чертёж, записать условие.

2. Вывести формулы и вычислить радиус и высоту цилиндра.

3. Вычислить длину окружности основания.

4. Сделать развёртку цилиндра.

5. Изготовить модель цилиндра.

Дополнительное задание.

Вычислить на каком расстоянии от оси цилиндра должно располагаться сечение, параллельное оси цилиндра, чтобы оно было квадратом.

Практическая работа.   В – 3.

Тема «Площадь поверхности цилиндра».

Цель: начертить развёртку цилиндра, вычислить площади поверхностей.

Оборудование: цилиндр, линейка, циркуль.

Ход работы.

1. Измерить на модели основные элементы цилиндра.

2. Сделать чертёж, записать условие.

3. Вычислить Sосн, Sбок, Sполн, Sосн, Sсеч., длину окружности основания.

4. Начертить развертку цилиндра.