Приложение 2.

Фрагмент урока по географии « Изображение рельефа способом  горизонталей» в 6 классе.

Оборудование: планшет, компас, визирная линейка, бумага, кнопки. Иголки, карандаши, рулетка, два метра с делениями на сантиметры, уровень, картофель, колышки.

Ход занятия – этап Изучение нового материала

| Основные этапы урока и их содержание | Деятельность учителя | Деятельность уч- ся |
| --- | --- | --- |
| 1. Объяснение способа изображения рельефа горизонталями. Преподаватель (П): Вы до сих пор знали только один способ изображения форм рельефа – способ раскраски определенными цветами. Существуют и другие способы изображения рельефа на карте. С одним из них мы сейчас и познакомимся – это способ горизонталей. Вопрос: Что же такое горизонтали? Представьте себе гору, которая через каждый метр перерезана горизонтальными плоскостями. (Ставлю на демонстрационный столик половину большого клубня картофеля. Он разрезан через каждый сантиметр на ровные пластинки, между ними заложены одинаковых размеров листочки бумаги, изображающие горизонтальные плоскости. Пластинки и листочки скреплены вертикально воткнутым гвоздиком.). Видите, в разрезе получаются овалы. Самый маленький овал будет у вершины горы (разбираю «гору», показываю овалы). Вопрос: Если эту гору перенести на план, что получите? Это можно быстро и просто сделать. Смотрите, (на чистый лист толстой бумаги кладу нижний пласт и быстро обвожу его мягким черным карандашом. Основание «горы» готово. Через имеющееся отверстие в пластинке картофеля накалываю гвоздиком ямочку на бумаге. Беру второй пласт, прикладываю его к листу бумаги, направляя гвоздик в уже имеющуюся ямку, снова обвожу карандашом. На плане уже две горизонтали. Таким путем наношу все остальные горизонтали. План показываю ученикам.) Видите, ребята, я изобразила гору нигде не пересекающимися ли-ниями. Нетрудно догадаться, что каждая линия соединяет точки, которые находятся на одном и том же уровне (Демонстрирую это на вновь собран-ном макете) отметки их одинаковы. Это значит, что линии совершенно горизонтальные. Вот почему их называют горизонталями, а способ изображения рельефа горизонта-лями называют способом горизонталей. Горизонтали – это линии, на которых все точки имеют одинаковые высоты. Обратите внимание на «гору» и на план: чем круче склоны горы, тем ближе сходятся горизонтали и ,наоборот, чем положе склоны тем больше расходятся горизонтали. Таким образом, по горизонталям можно судить не только о харак-тере рельефа. Вопрос: О чем еще можно судить по горизонталям? Ребята (Р): Еще можно судить о крутизне склонов. П: Правильно. Покажите на нашей «горе» крутые и пологие склоны, най-дите их на плане (вызываю одного из учеников и предлагаю показать). В горной местности рельеф очень сложный. Если его разрезать рядом горизонтальных плоскостей, то горизонтали получаются очень изви-0листыми; но все равно в них всегда можно выделить вершину, склоны, котловины и т.д. В нашем случае с картофельным клубнем горизонтали были прове-дены через один сантиметр. На планах и картах горизонтали проводят через 0,25 и 0,5 м, через 1 и 5 м, через 10 и 20 м и т.д. в зависимости от принятого масштаба, по которому чертится карта или план, и от назначения карты или плана. Поэтому, когда знакомятся с рельефом на карте, прежде всего узна-ют, через сколько метров проведены горизонтали. Это всегда обозначается на картах и планах. Вопрос: Значит, что можно еще узнать при помощи горизонталей? Р: При помощи горизонталей можно узнать высоту места. П: На плане нанесено всего семь горизонталей. П: Если допустим, что это холм и горизонтали нанесены через 10 м, какова была бы высота холма? Р. Высота холма была бы 70 см. 2. Практическая работа – Нанесение на план местности холма при помощи способа горизонталей. П: Сейчас вы при помощи горизонталей сами нанесете на план вот тот холм, который расположен в углу площадки. Подойдем к холму (подвожу учеников к холму). Покажите вершину, склоны и подошву холма . Ориентируйте планшеты так, что вы делали при глазомерной съемке (ученики наносят стрелку вдоль левого края приколотого к планшету листа бумаги, обозначают С и Ю). Теперь прикиньте на глаз размеры холма и подберите масштаб (останавливаемся на таком масштабе: в 1 см – 30 см). 1. Нанесение подошвы холма. Это можно сделать так, как наносили свой путь на план при глазомерной съемке, только здесь ваш путь должен сомкнуться, вы снова должны подойти к исходной точке . Станьте группами вокруг холма, чтобы не мешать друг другу, наметьте свою исходную позицию , станцию 31, и вбейте первый колышек. Ориентируя планшет. Наносите свой путь на план маленькими отрезками. Расстояние измеряйте точнее, подвигайтесь вперед по часовой стрелке. Чем точнее будете ориентировать планшет и измерять расстояния, тем лучше будут результаты. В конце каждого замера вбивайте колышек. На плане этот колышек обозначайте точкой. Приступайте к работе. Выполнение первой части ПР/Р –нанесение подошвы холма. (ученики под моим руководством выполняют задание). 2. Нанесение остальных горизонталей. П: Задание выполнили довольно хорошо. Первая горизонталь нанесена на план. Остальные горизонтали мы будем наносить через 40 см одна от другой. Как это делается? Вы должны стать на свои исходные точки. Откуда начинали наносить первую горизонталь. Один ученик ставит у подошвы холма, у своего колышка, метр в вертикальном положении. Один конец горизонтально расположенного метра должен упереться в склон холма на ближайшем расстоянии, а другой конец должен быть направлен к вертикально стоящему метру на высоте 50 см от подошвы холма и прижат к нему пальцами. Вертикально стоящий метр будем называть просто рейкой. На первых порах нужно выверять правильность расположения метра у рейки. Вначале надо плотничьим уровнем проверить правильность положения рейки при помощи треугольника. После этого вы смотрите, сколько сантиметров от склона холма до рейки показывает метр, и по масштабу наносите эту точку на план, ориентируя планшет. Подойдите ко второму колышку первого маршрута и опять проделайте от начала до конца эту операцию. Только теперь надо еще измерять расстояние между первым и вторым колышками. На плане сначала наносится по масштабу второй колышек, а затем и расстояние между ним и первым колышком. Оба направления должны сойтись в одной точке. Если это не получилось, надо проверить измерения и ориентирование планшета, найти ошибку и исправить ее. Когда нанесете вторую горизонталь, переходите к нанесению третьей. После 2-3 замеров проверку установки можно проводить не каждый раз, а только в отдельных случаях. Приступайте к выполнению задания Выполнение задания. Домашнее задание: подписать заголовок, масштаб, сделать рамку, поставить номер группы, на обороте написать номер группы. 3. Работа с топографическими картами. П: Найдите по горизонтали холм на карте и определите его высоту. Р: Вот холм. (Показывает). Высота его 45 м. П:как ты определил высоту холма? Р: Высоту холма определил по горизонталям. Всего горизонталей 9, а нанесены они через 5м. 9*5= 45 м. П: Правильно. Определите, какие склоны холма крутые, какие пологие. Р: Наиболее пологи северные склоны холма, а наиболее круты – южные. Здесь очень близко сходятся горизонтали. П: Посмотрите, что изображено в юго-восточном углу карты? Р: Здесь изображен холм. П: Нет, ребята, это не холм, а впадина. Вернемся к холму. Видите, здесь на горизонталях кое-где есть черточки. Они делаются всегда по скату. Есть эти черточки и на горизонталях, изображающих впадину. Они тоже идут по скату, по склону. Эти черточки и показывают, что изображено здесь: холм или впадина. Р: Впадина. Закрепление: Чему вы сегодня научились? Что нового узнали? Умеете ли вы теперь определять высоту местности по горизонталям на карте? Как вы это сделаете? Итог урока: Сегодня мы познакомились со способом горизонтали. Научились наносить холм на план местности. Умеем теперь определять по карте высоту местности и характер рельефа. | Объяснение Демонстрация и беседа Инструктаж Инструктаж (с помощью одного ученика демонстрирую нанесение отрезка второй горизонтали на один из планшетов). Инструктаж Фронт. Опрос резюме | Следят за объяснением Отвеча-ют на вопросы Записы-вают опреде-ление Показывывают Отвеча-ют на вопросы Ученик показывает Выполнение ПР/Р с одним из учеников я демонстрирую Запись в дневник Работа с топографическими картами. Отвеча-ют на вопросы. |