Компетентность разрешения проблем

Действия по решению проблемы

Уровень I

КОЗ 2

Для хорошего усвоения темы вам нужно уметь решать задачи на расчет архимедовой силы.

По алгоритму решите задачи:

- Прочитай те задачу не менее 2 раз

- Выясните, что в задаче необходимо найти

- Запишите в дано, какие величины вам известны (используя и табличные значения)

- Сделайте перевод единиц в СИ (если это необходимо)

- В анализе запишите формулу нахождения неизвестной величины

- Подставьте числовые данные, произведите расчеты

- Запишите ответ

Образец решения задачи

Определите архимедову силу, действующую на целиком погруженный в воду кусок пробки.

| Дано V = 6 дм3 ρж = 1000 кг/м3 g = 9,8 H/кг | СИ 0,006 м3 | Анализ FА = g ρжVт | Решение FА = 9,8 H/кг1000 кг/м30,006 м3 = 60 H |
| --- | --- | --- | --- |
| FA - ? |  |  | Ответ: FА = 60 H |

При решении задач можно считать с g = 10 H/кг

Вариант 1

- Железобетонная плита объемом 1,2 м3  полностью погружена в воду. Вычислите архимедову силу, действующую на плиту.

- На кусок пробки, целиком погруженной в воду, действует архимедова сила, равная 49 Н. Определите объем пробки.

Вариант 2

- Чему равна архимедова сила, действующая в воде на тела объемом 125 см3 из стекла, свинца?

- На сколько гранитный булыжник  объемом 0,004 м3 будет легче в воде, чем в воздухе?

Правильные ответы:

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |
| 1. 12 кН | 1. 1,25 Н |
| 2. 0,005 м3 | 2. 40 Н |

Критерии оценивания: выполнено верно 1 задание – «3», выполнено верно два задания, но есть недочеты – «4», выполнено верно два задания – «5».