ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ТЕПЛООБМЕНА.

ЗАДАНИЕ. Рассчитать температуру смеси t3 известного количества холодной воды с начальной температурой t1 и горячей воды с начальной температурой t2. Проверить правильность расчёта экспериментально.

Правила техники безопасности.

-	Будьте внимательны, дисциплинированны, аккуратны, точно выполняйте указания учителя.

-	Не оставляйте рабочее место без разрешения учителя.

-	Располагайте приборы на рабочем месте так, чтобы исключить их опрокидывание.

-	Перед тем как приступить к выполнению работы, тщательно изучите её описание, выясните ход её выполнения.

-	Проверьте целостность термометра, термометр после работы сразу положите в футляр.

-	При работе с источником тепла соблюдайте максимальную осторожность.

-	При работе с компьютером не трогайте разъёмы проводов, сами не исправляете неисправности.

-	При появлении малейшей неисправности (запаха, звука и т.д.) срочно сообщите преподавателю.

Инструкция по выполнению работы.

- Измерьте температуру t1 и массу m1 холодной воды.

- Измерьте температуру t2 и массу m2 горячей воды.

- V1 = 100см3, V2 = 50см3, ρ = 1г/см3.

- Вылейте холодную воду в калориметр с горячей водой и быстро измерьте температуру смеси t3.

План выполнения практической части.

Запишите в тетрадь:

-	Название работы.

-	Расчётные формулы.

-	Заполните таблицу

| V1, см3 | V2, см3 | m1, кг | m2, кг | t1, 0С | t2, 0С | t3, 0С (эксп) | t3, 0С (теор) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы.

1.	Каким образом при теплопередаче передаётся энергия от горячего тела к холодному?

2.	Почему при смешивании горячей и холодной воды необходимо быстро произвести измерение температуры смеси?