Приложение 1

Правила безопасной работы при разметке на металле

1. Не класть чертилку и разметочный циркуль в карман халата, их можно  де-

ржать только на крышке верстака.

2. Чтобы не поранить руки, подавать чертилку товарищу надо ручкой от себя,

а класть на рабочее место - ручкой к себе.

3. При проведении линии чертилку наклоняют  в  направлении  движения  на

15-200  и плотно прижимают к линейке.

4. При нанесении окружностей разметочный  циркуль  наклоняют  в  сторону

движения, прилагая основное усилие к ножке, находящейся в центре окру-

жности.