Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца.

Карта учащегося

| Учеб-ный эле-мент | Учебный материал с указанием заданий | Примечания |
| --- | --- | --- |
| УЭ 0 | Постановка целей Сегодня на уроке ты самостоятельно узнаешь почему при прохождении электрического тока по проводникам они нагреваются, познакомишься с формулой, с помощью которой можно подсчитать количество теплоты, которое выделяет проводник при прохождении через него электрического тока, научишься решать задачи по теме, а также узнаешь интересные факты из биографии великих ученых и изобретателей. Ты уже знаком с такими понятиями и явлениями как электрическое поле, электрический ток, сопротивление проводников; знаешь такие физические величины как напряжение (U), сила тока (I), сопротивление (R); знаешь закон Ома для участка цепи, формулу для подсчета сопротивления проводника; умеешь решать задачи с использованием этих физических величин. Материал, который ты будешь изучать сегодня, покажется несложным. Внимательно читай инструкцию и строго следуй ей!!! Успехов!!! Твоя цель на уроке: - узнать причину нагрева проводников при прохождении через них электрического тока; - познакомиться с формулой для расчета количества теплоты, выделяемого проводником при прохождении через него электрического тока (Законом Джоуля-Ленца); - научиться с помощью закона Джоуля-Ленца решать задачи; - если останется время, то познакомиться с интересными фактами из биографии и научной деятельности ученых Джеймса Преснот Джоуля и Эмилия Христиановича Ленца. | Если что-то не помнишь, то обратись к учебнику или записям в тетради. |
| УЭ 1 | Входной контроль Сначала проверим, как ты усвоил материал прошлых уроков. Получи у учителя карточку с пометкой «Входной контроль» и на отдельном листке, предварительно подписав его, выполни задание карточки. Сдай листок учителю. | Если сложно, то обратись к учебнику или тетради. |
| УЭ 2 | Самостоятельное изучение нового материала. Внимательно прочитай содержание § 53 на стр. 123-124 учебника. Запиши в тетрадь тему урока, формулировку закона Джоуля-Ленца и формулу. Внимательно прочитай свои записи, убедитесь в понимании прочитанного. Назови все физические величины, входящие в данную формулу, вспомни в чем они измеряются. | Будь внимателен, учись самостоя-тельно приобретать знания. |
| УЭ 3 | Закрепление изученного. Внимательно прочитай текст, приведенный ниже. Из содержания параграфа ты узнал почему электрический ток, проходя через проводники, вызывает их нагрев. Дело в том, что упорядоченно движущиеся под действием электрического поля свободные электроны проводника взаимодействуют с ионами и атомами вещества и передают им часть своей энергии, заставляют отклоняться от положения равновесия (т. е. двигаться). В результате этого внутренняя энергия проводника возрастает, он нагревается и отдает энергию окружающим телам путем теплопередачи. Но следует помнить, что вся работа электрического тока идет на увеличение его внутренней энергии лишь в неподвижных проводниках. В подвижных проводниках часть энергии идет на совершение механической работы. Именно поэтому закон Джоуля-Ленца применим только к неподвижным проводникам. Ответь на вопросы в конце параграфа (на стр. 125). | На вопросы ответь устно. |
| УЭ 4 | Самопроверка. Внимательно рассмотрите решение задач. Задача 1. Какое количество теплоты выделится за 30 минут проволочной спиралью сопротивлением 50 Ом при силе тока 2А ? Дано: Решение: t = 30 мин Q = I²Rt R = 50 Ом t = 30·60 c=1800 c I = 2А Q = 2²·50·1800=360000 Дж= 360кДж Q = ? Ответ: Q = 360кДж Задача 2. Определите количество теплоты, которое выделит спираль электрочайника за 1 минуту, если ее сопротивление24,2 Ом, а напряжение 220 В. Дано: Решение: t = 1 мин Q = I²Rt U = 220 В Из закона Ома R = 24,2 Ом , Q = ? Ответ: Q = 120 кДж. Если все ясно, то реши следующие задачи самостоятельно в рабочей тетради. Задача 1: Спираль обогревателя имеет сопротивление 250 Ом, сила тока в спирали 8 А. Определите, какое количество теплоты выделит спираль за 5 минут работы? Задача 2: Проволочная спираль сопротивлением 55 Ом включена в сеть напряжением 127 В. Какое количество теплоты выделит эта спираль за 1 минуту? Сравните решения с готовыми (смотри Приложение1). | Переписы-вать решение в тетрадь не нужно. Эти задачи аналогичны разобран-ным выше, поэтому ты обязательно с ними справишься. |
| УЭ 5 | Осмысление Вернись к УЭ 0 и проверь, достиг ли ты поставленной цели? Если да, то переходи к следующему УЭ, если нет, то вернись к УЭ 2. |  |
| УЭ 6 | Экспертный контроль Ответь на вопросы и реши задачи на отдельном листке. Какова причина нагрева проводников электрическим током? Почему провода, подводящие электрический ток к нагревательному элементу сами нагреваются не так сильно, как нагревательные элементы приборов? Задача: Какое количество теплоты выделит проводник за 5 секунд, если его сопротивление 25 Ом, а сила тока в цепи 2 А? Задача: Какое количество теплоты выделится в нити накала электрической лампы за 10 минут, если при напряжении 5 В сила тока в ней 0, 2 А? Если успел сделать все задачи, то можешь подумать над дополнительными задачами (смотри Приложение2) и ознакомиться с интересными сведениями из биографии Д.Джоуля и Э.Ленца (смотри Приложение3). | Дополни-тельные задачи можешь переписать в тетрадь и подумать над ними дома. |
|  | Домашнее задание: § 53(с. 123-124 учебника), упр. 27(с. 125), № 1450, №1453, №1455 (сб. задач) |  |

Приложение 1

Задача 1 Дано: Решение: R = 25 Ом Q = I²Rt I = 8 А 5 мин·60 = 300 с. t = 5 мин. Q = 8²·25·300 = 480000 Дж Q = ? Ответ: Q = 480 кДж Задача 2 Дано: Решение: R = 55 Ом Q = I²Rt U = 127 В t = 60 c Q = ? Ответ: Q = 17,6 кДж

Приложение 2

Дополнительные задачи: Задача 1: Определите мощность электрочайника при напряжении 220 В, если при напряжении 230 В он имеет мощность 2000 Вт. Задача 2 : Электрический чайник включен в сеть напряжением 220 В. Определите количество теплоты, выделяемое его нагревательным элементом ежесекундно, если сопротивление нагревательного элемента 38,7 Ом. Определите мощность тока.

Приложение 3

Джеймс Преснот Джоуль Родился Джоуль в Манчестере 24 декабря 1818 года, по профессии был пивоваром. Первые работы Джоуля в физике связаны с изобретением электромагнитных аппаратов, которые были ярким примером превращаемости физических сил. Джоуль был прекрасным экспериментатором. Исследуя законы выделения теплоты электрическим током, он понял, что опыты с гальваническими источниками не дают возможности ответить на вопрос, какой вклад в нагрев проводника вносит переносимая теплота химических реакций, а какой сам ток. В результате многочисленных опытов, Джоуль пришел к выводу, что теплоту можно получать с помощью механических сил. Джоуль внес большой вклад в кинетическую теорию газов, открыв вместе с Томсоном эффект изменения температуры газа при его расширении. Из работ Джоуля непосредственно следовало, что теплота не является веществом, что она состоит в движении частиц. Все это способствовало утверждению и признанию закона сохранения и превращения энергии. Эмилий Христианович Ленц Э. Ленц родился 24 февраля 1804 года в семье чиновника в Дерпте (ныне Тарту) в Эстонии. Благодаря усилиям матери он успешно окончил гимназию и поступил в университет. Научная деятельность Ленца началась рано: после второго курса университета он по рекомендации ректора в качестве физика научной экспедиции отправился в кругосветное плавание. Э. Х. Ленц заложил основы первой в России научной школы физиков-электротехников, из которой впоследствии вышли такие ученые, как А. С. Попов, Ф. Ф. Петрушевский и др. В 1843 году Ленц после проведения экспериментов независимо от Джоуля приходит к установлению закона теплового действия тока. На основании 16 серий измерений Ленц в статье «О законах выделения тепла гальваническим током» сделал следующий вывод: нагревание проволоки гальваническим током пропорционально ее сопротивлению и квадрату силы тока.