ПРИЛОЖЕНИЕ № 7    Последовательность изготовления переносной лампы.

Технологическая карта.

| № п/п | Последовательность работы | Наглядное изображение | Инструменты, приспособления, материалы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Подготовить инструменты и материалы. Выполнить оконцевание и сращивание проводов. Возьмите два провода и удалите изоляцию с соединяемых концов на 30 мм. Зачисленные жилы наложите одну на другую, перекрутите и каждым концом жилы сделайте вокруг провода 3-4 витка. Оставшиеся концы жил откусите кусачками, а витки плотно обожмите плоскогубцами. Заизолируйте место сращивания проводов, обвивая его изоляционной лентой сначала в одном направлении, а затем в обратном. Выполнить оконцевание петелькой для подсоединения к ламповому патрону и штепсельной вилке. Оконцовывание петелькой. |  | Подкладная доска, провод, мантерский нож, линейка, карандаш, кусачки, круглогубцы, отвертка, ламповый патрон, штепсельная вилка, лампа, изоляционная лента. Подкладная доска, провод, мантерский нож, линейка, карандаш |
| 4 | 1.Возьмите два провода и удалите изоляцию с соединяемых концов на 35 мм. 2 Согните колечко диаметром 4 мм. На расстоянии 8-10 мм. от изоляционной оболочки. 3.Излишки провода откусите кусачками, и витки обожмите плоскогубцами. 4.Заизолируйте участок между петелькой и оболочкой провода. Подсоединить провода к ламповому патрону. Разберите ламповый патрон: Отвинтите нижнюю часть неразъемного корпуса. Выньте фарфоровый сердечник. Проденьте два куска провода сквозь верхнее отверстие фланца патрона. Оконцуйте провода петелькой. |  | Подкладная доска, провод, монтерский нож, линейка, карандаш Круглогубцы. Плоскогубцы. |
| 5 | Присоедините оконцованные провода к контактным винтам фарфорового сердечника. Соберите ламповый патрон. |  | Отвертка. |
|  | Подсоединить провода к штепсельной вилке. Разберите вилку: Разъедините корпус. Выньте контактные штифты и прижимную планку. Оконцуйте петелькой два конца провода. Присоедините оконцованные провода к контактным штифтам. Уложите провода со штифтами в корпус вилки и закрепите их прижимной планкой. Соберите штепсельную вилку. 6.Вкрутите лампочку. 6. Произвести проверку переносной лампы. |  | Отвертка. |