## ИНСТРУКЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

# «Установку машинной иглы»

Инструменты, материалы, оборудование: швейная машина, машинная игла, отвертка.

- Повернув маховое колесо, поднять игловодитель в верхнее положение.

- Ослабить винт иглодержателя.

- Ввести иглу в иглодержатель до упора, так чтобы длинный желобок находился со стороны нитенаправителя.

- Закрепить винт иглодержателя.

- Проверить установку иглы: поднять и опустить иглу в отверстие игольной пластины.

Внимание! Правильность установки машинной иглы определяется по длинному желобку, он должен быть направлен прямо на работающего.