# Text boxes

С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е       Ш В Ы                            (блок-схема №1)

Данная группа швов предназначена для соединения деталей и узлов изделий.

В соединительных швах детали изделия лежат по обе стороны от шва. Например, боковые, плечевые и другие виды швов на рукавах, кокетках и других деталях. Также применяют при пошиве постельного белья.

СТАЧНЫЕ

Выполняются  одной строчкой, различают трёх  видов, в зависимости от способа утюжки

НАКЛАДНЫЕ

Выполняются  одной строчкой, различают двух  видов:

НАСТРОЧНЫЕ

Выполняются  двумя строчками и различают  двух  видов:

РАССТРОЧНЫЕ

Выполняются  тремя строчками  и различают   двух   видов:

БЕЛЬЕВЫЕ

Предназначены   для пошива   белья, мешковин карманов, где нужна повышенная прочность   швов,, часто   с применением специальных   лапок.

СТАЧНОЙ  ВРАЗУТЮЖКУ

СТАЧНОЙ  ВЗАУТЮЖКУ

СТАЧНОЙ   НА РЕБРО

НАКЛАДНОЙ  С     ОТКРЫТЫМ    СРЕЗОМ

НАКЛАДНОЙ   С ЗАКРЫТЫМ    СРЕЗОМ

НАСТРОЧНОЙ  С ОТКРЫТЫМ   СРЕЗОМ

НАСТРОЧНОЙ  С ЗАКРЫТЫМ  СРЕЗОМ.

С   ГЛУХИМИ  КРАЯМИ

С ОТЛЕТНЫМИ  КРАЯМИ.

Д В О Й Н О Й

В      З А М О К

З А П О Ш И В О Ч Н Ы Й

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МАШИННЫХ ШВОВ

При стачивании всех основных деталей ширина шва должна быть 0,5 -  1,0см. для неосыпающихся тканей и не менее 1,5см. для легкоосыпающихся. Все припуски швов по необходимости (особенно из легкоосыпающихся тканей должны быть обмётаны). Начало и конец швов закреплять двойной обратной строчкой. Все внутренние строчки выполняют нитками в цвет ткани верха. Номер ниток и  игл должны соответствовать толщине ткани.