# ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

«ВЫПОЛНЕНИЕ СТАЧНОГО ШВА»

| № | Технологическая последовательность выполнения операции | Схематичное изображение выполняемой операции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вырезать 4 кусочка ткани размером 11/7 см. При этом следует соблюдать направление долевой нити (оно указано на рисунке). Примечание: направление долевой нити можно определить по растяжению ткани. Ткань по направлению долевой нити не растягивается. |  |
| 2 | Выполняем сразу два образца швов. Складываем кусочки ткани (по два) лицевыми сторонами внутрь Смётываем образцы ручным стежком на расстоянии равным ширине шва А= 0,5 - 1,5см (по техническим условиям) Срезы швов при смётывании уравниваем. |  |
| 3 | Стачать два образца швов на машине. Машинная строчка должна проходить на расстоянии 1мм. от стежка смётывания (чтобы её можно было легко удалить) Начало и конец строчки закреплять двойной обратной строчкой Самоконтроль: прежде чем строчить проверить качество строчки. |  |
| 4 | Удалить стежок смётывания |  |
| 5 | Два образца утюжим. В зависимости от того как мы выполним утюжку припусков на образцах получим два вида стачного шва. Стачной шов в разутюжку получиться, если припуски шва разложить на две стороны и проутюжить их в таком положении. Стачной шов в заутюжку получим, когда припуски шва отвернём в одну сторону и проутюжим их в таком положении . |  |
| 6 | Самоконтроль: проверить качество выполнения швов - Направление долевой нити в образцах - Качество машинной строчки - Проверить, ровно ли выполнены строчки. - Ширина шва должна быть одинаковой по всей длине -Наличие закрепок в начале и конце строчек. |  |