| Типы ядерных реакторов |
| --- |
| Параметры сравнения | ВВЭР | РБМК | Реактор на тяжелой воде |
| Тепловыделитель | 4.5%-й обогащенный уран | 2.8%-й обогащенный уран | 2-3%-й обогащенный уран |
| Замедлитель и его свойства | Легкая вода. Очень хорошо замедляет нейтроны, очень сильно поглощает нейтроны. Очень дешева. | Графит. Хорошо замедляет нейтроны, почти не поглощает нейтроны. Достаточно дешев. | Тяжелая вода. Очень хорошо замедляет нейтроны, почти не поглощает нейтроны. Очень дорога в производстве. |
| Особенности активной зоны, определяемые параметрами замедлителя | Тесное расположение тепловыделяющих элементов, необходимость повышенного обогащения урана | Достаточно редкое расположение тепловыделяющих элементов, возможность использования низкообогащенного урана или отработанного топлива ВВЭР | Достаточно редкое расположение тепловыделяющих элементов, возможность использования низкообогащенного урана или отработанного топлива ВВЭР |
| Количество контуров | Два | Один | Два |
| Теплоноситель | Легкая вода в обоих контурах. Одновременно является замедлителем. | Легкая вода. Замедляющий эффект незначителен. | Тяжелая вода в первом контуре, легкая вода во втором. Тяжелая вода одновременно является замедлителем. |
| Регулирование | Раствор борной кислоты в теплоносителе. Регулирующие стержни из бороциркониевого сплава и оксида европия. | Регулирующие стержни из бороциркониевого сплава и оксида европия. | Регулирующие стержни из бороциркониевого сплава и оксида европия. |
| Перегрузки топлива | 1 раз в 4-6 месяцев, с полной остановкой реактора и вскрытием его корпуса. Каждый тепловыделяющий элемент переставляется внутри реактора трижды до его окончательного извлечения. | В процессе работы, с помощью специальной перегрузочной машины, позволяющей перезагружать отдельные тепловыделяющие элементы. Каждый тепловыделяющий элемент переставляется внутри реактора несколько раз до его окончательного извлечения. | Раз в несколько месяцев, с полной остановкой реактора. |
| Наружный отражатель | Наружный металлический корпус. | Графитовая кладка толщиной 65 см. Наружный корпус не обязателен, но желателен по соображениям безопасности | Наружный металлический корпус. |