Приложение №1

Перспективно-тематический план.

| №п/п | Темы уроков | Распределение времени, в час. | Учебно-производственные работы | Материально-техническое оснащение | Межпредметные связи | Прогрессивные методы труда, инструменты приспособления | Типичные ошибки обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | инструктаж | упражнения | производ.задание |  |  |  |  |  |
| 1 | Обтачивание наружных цилиндрических и торцовых поверхностей на заданную глубину в 3-х кулачковом самоцентрирующем патроне | 1 | 3 | 2 | Обтачивание гладких валиков. Обтачивание ступенчатых валиков | 3-х кулачковый самоцентрирующий патрон, заготовки:гладкая цилиндр. (d40-50мм., L 70-80мм.),цилиндр. с двумя уступами(до 5мм.,больше 5мм.),резец проходной черновой,упорный,отогнутый,подрезной торцовый, штангенциркуль(0.1мм),измерительная линейка,крючок для отвода и удаления стружки,защитные очки,ветошь,СОЖ | Технология обработки на металлорежущих станках. Техническая графика. Материаловедение. Допуски и посадки. | Применение проходных резцов с напаянными пластинами и механическими креплениями | Часть поверхности заготовки не обработана. Невыдержан размер диаметра в пределах допуска. Шероховатость обработанной поверхности не соответствует заданной чертежом . Часть поверхности торца или уступа не обработана Не выдержаны размеры обточенного торца |
| 2 | Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей в центрах | 1 | 2 | 3 | Обтачивание гладких валиков. Обтачивание ступенчатых валиков | Поводковый патрон,передний и задний центры,хомутик,штангенциркуль(0.1мм), заготовки:гладкие цилиндр.,с уступами(согласно чертежам),резец проходной отогнутый черновой правый,резцы чистовые(проходной упорный,с широкой режущей кромкой),мерная плитка,продольный упор,токарный хомутик,ветошь,крючок,защ.очки,СОЖ | Технология обработки на металлорежущих станках. Техническая графика. Материаловедение. Допуски и посадки. | Обтачивание резцами с меаническим креплением пластинок из твердого сплава | Конусность,овальность,бочкообразность обработанной поверхности. Шероховатость обработанной поверхности не соответствует заданной чертежом. Неперпендикулярность торцовой поверхности оси детали. Часть поверхности торца или уступа не обработана Не выдержаны размеры обточенного торца. |
| 3 | Вытачивание наружных канавок и отрезание | 1 | 3 | 2 | Вытачивание наружных канавок с торцов гладкого валика | Поводковый патрон,хомутик,прорезные резцы для полукруглых,прямоугольных канавок для выхода шлифовального круга, отрезные резцы с пластинами из твердого сплава,резцы с наклонной рыжущей кромкой,резцы с изогнутой головкой,заготовки(прутковый материал),детали для вытачивания канавок,центры-передний и задний,измерительная линейка,штангенциркуль(0.1мм),шаблон для проверки канавок,защитные очки,продольный упор,мерные плитки,поперечный упор. | Технология обработки на металлорежущих станках. Техническая графика. Материаловедение. Допуски и посадки. | Подрезание торца одновременно двумя проходными отогнутыми левыми резцами. Обработка наружных поверхностей комбинированным резцом. | Не выдержан размер канавки по длине детали. Не выдержана глубина канавки. Канавки неверно расположены по длине детали. |
| 4 | Заточка резцов | 1 | 2 | 3 | Затачивание проходных,подрезных и прорезных резцов | Отогнутый проходные резцы,шаблоны,универ. угломер,мелкозернистый брусок из зеленого карбида кремния,заготовки резцов: подрезных, прорезных с пластинкой из быстрорежущей стали, прорезных с пластинкой из твердого сплава,защитные очки. | Технология обработки на металлорежущих станках. Техническая графика. Материаловедение. Допуски и посадки. |  | Не выдержан профиль режущей поверхности. Не выдержана величина заточки вспомогательного заднего угла. Не выдержана величина заточки переднего угла. |