Типичные ошибки

Приложение № 9.

| №п/п | Дефекты | Причины возникновения | Способы устранения или предупреждения брака |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Часть поверхности заготовки не обработана | -занижен припуск на механическую обработку -заготовка ,закрепленная в патроне ,имеет большое биение -центровые отверстия заготовки зацентрованы не концентрично, т.е.не имеют общего геометрического центра | такой брак обычно не исправим: -осматривать заготовку и проверять сомнительные размеры -следить за достаточной величиной припуска на обработку -править заготовку перед установкой на станок -следить за правильным расположением центровых отверстий |
| 2 | Не выдержан размер в пределах допуска | -неправильно установлен резец на требуемую глубину резания -неисправен измерительный инструмент -резец для чистовой обработки установлен выше уровня оси центров | -исправить можно повторным обтачиванием, только в том случае, если размер диаметра детали получился больше требуемого -если диаметр - меньше, брак неисправим |
| 3 | Конусность обработанной поверхности | -при обработке в центрах – поперечное смещение задней бабки -люфт в поперечных салазках суппорта -смещение(отжим) резца в резцедержателе | -правильно установить задний центр, очистив его и коническое отверстие в пиноле -переместить корпус задней бабки на ее плите |
| 4 | Овальность обработанной поверхности | -биение переднего центра вследствие загрязнения конического отверстия шпинделя -биение шпинделя из-за износа его шеек или выработки подшипников | -своевременная проверка и ремонт станка -очистка переднего центра и конического отверстия шпинделя |
| 5 | Недостаточная чистота поверхности | -большая подача резца -применение резца с неправильными углами -плохая заточка резца -малый радиус закругления вершины резца -большая вязкость материала детали -вибрация резца из-за большого вылета резцовой головки -недостаточно прочное крепление резца -дрожание детали из-за слабого крепления | -все причины брака могут быть своевременно предупреждены -иногда можно исправить иакой брак снятием тонкой отделочной стружки |
| 6 | Часть торцовой поверхности или уступа остается необработанной | -неверны размеры заготовки -малый припуск на обработку -неправильная установка и неточная выверка детали в патроне -неправильная установка резца по длине детали или по высоте центров | Брак обычно неисправим, но предупредить можно: -проверка размеров заготовки -увеличение припусков на обработку -проверка правильности установки детали и резца |
| 7 | Неправильное расположение торцовой поверхности или уступа по длине | -неверное или неточное нанесение риски на поверхность детали -неточная установка резца или несвоевременное выключение самохода(при продольной подаче) -осевое смещение детали в патроне из-за непрочного ее закрепления | Если граница уступа перейдена – брак неисправим, но предупредить можно: -тщательное нанесение рисок -проверка установки резца и прочности закрепления детали в патроне -своевременное выключение самохода |
| 8 | Неперпендикулярное расположение торцовой поверхности или уступа к оси детали при работе с поперечной подачей | -неточность направляющих суппорта -отжим резца из-за его чрезмерного вылета или малого сечения -непрочное закрепление резца в резцовой головке -завышенная подача и глубина резания | Брак можно предупредить, устранив причины |
| 9 | Недостаточная чистота торцовой поверхности или уступа | -завышенная подача -большой вылет резца -неправильная заточка или износ резца99 -биение шпинделя или патрона -большая вязкость обрабатываемой детали | -брак исправим, если возможно повторное подрезание или зачистка -своевременное предупреждать причины брака |
| 10 | Неточное расположение канавки по длине детали | -неправильная разметка места под канавку -неверная установка резца | -брак неисправим -своевременно предупреждать причины брака |
| 11 | Ширина канавки больше или меньше требуемой | -ширина резца выбрана неверно | -если ширина канавки больше требуемой – брак неисправим -при ширине канавки меньше требуемой – исправляют дополнительным вытачиванием |
| 12 | Глубина канавки больше требуемой | -неправильная длина прохода резца | -брак неисправим |
| 13 | Неправильная длина отрезанной детали | -невнимательная работа | -брак неисправим, если длина отрезанной части, получилось меньше требуемой |
| 14 | Недостаточная чистота поверхности канавки или торца отрезанной детали | -неверная установка резца, касающегося боковым краем уже обработанной поверхности -завышена подача -большой вылет резца -неправильная заточка или износ резца -биение шпинделя или патрона -большая вязкость обрабатываемой детали | -брак исправим, если возможно повторное подрезание или зачистка -своевременно предупреждать причины брака |
| 15 | Резец сломался при черновом обтачивании | -резец подводится к заготовке, прежде чем включено вращение шпинделя | -резец подводить после включения вращения шпинделя |
| 16 | Резец затупился или выкрошилась режущая кромка | -станок остановлен после подачи резца и начала снятия стружки -заготовка повернута в обратном направлении | -резец отводить только во время вращения заготовки -при освобождении резца от стружки не поворачивать обтачиваемую заготовку в обратном направлении |