## Slide 1: Практическая работа «Изготовление игольницы-шляпки»
Учитель технологии МБОУ СОШ №9 Севастьянова Светлана Александровна город Вилючинск Камчатский край

## Slide 2: Цель урока:
Повторить и закрепить ручные швы
Изготовить игольницу в форме шляпки и украсить ее

## Slide 3: Инструменты и материалы

## Slide 4: Правила техники безопасности при выполнении ручных работ
Труд – дело очень важное. Порой небезопасное. Правила должны мы знать, Их четко нужно выполнять

## Slide 5
Ты с иголкой не шути И в руках не тереби. А уж, взяв ее за ушко, Уколи ее в подушку
С ножницами не играй. Высоко не поднимай. И, держа за острый край, Подружке их передавай.

## Slide 6: Ручные швы
Шов «вперед иголку»
Потайной шов

## Slide 7: Приемы изготовления игольницы-шляпки

## Slide 8: Шаг 1
Подготовить плотный картон для полей шляпки, баночку из-под йогурта для верхней части шляпки, ткань, синтепон.

## Slide 9: Шаг 2
Из картона и синтепона вырезать круги D=10см

## Slide 10: Шаг 3
Круг из синтепона наклеить на круг из картона

## Slide 11: Шаг 4
Из ткани вырезать два круга: D=18см и D=16см

## Slide 12: Шаг 5
Стаканчик из-под йогурта обрезать на высоту 3,5см. Бортики срезать, оставив 1мм для жесткости

## Slide 13: Шаг 6
Прометать круги из ткани двойной нитью по краю, отступив от среза 5мм, мелкими стежками швом «вперед иголку»

## Slide 14: Шаг 7
Положить круг из картона синтепоном вверх на большой круг из ткани, стянуть шов и связать крепко концы нитей. Равномерно распределить складки по кругу.

## Slide 15: Шаг 8
Набить стаканчик синтепоном, поставить на середину меньшего круга из ткани бортиком вверх и туго собрать по шву, стягивая за концы ниток. Связать концы нитей. Равномерно расправить складки.

## Slide 16: Шаг 9
Получились две детали для будущей игольницы – поля и тулья.

## Slide 17: Шаг 10
Соединить обе заготовки между собой потайными стежками.

## Slide 18: Шаг 11
Место соединения закрыть отделкой, используя остатки кружев, тесьмы, лент.

## Slide 19: Шаг 12
Украсить игольницу как подскажет ваша фантазия, используя сочетание цветов в цветовом круге.

## Slide 20: Цветовой круг

## Slide 21: Физкультминутка
Вновь у нас физкультминутка, Наклонились, ну-ка, ну-ка! Распрямились, потянулись, А теперь назад прогнулись. Голова устала тоже. Так давайте ей поможем! Вправо-влево, раз и два. Думай, думай, голова! Хоть зарядка коротка, Отдохнули мы слегка.

## Slide 22: Закрепление
Что нового узнали на уроке?
Чему научились на уроке?
Какие швы вы использовали при изготовлении игольницы-шляпки?
Почему шов называется потайным?
Как вы будете использовать свои игольницы-шляпки?

## Slide 23: Рефлексия
Оцените свою работу!

## Slide 26: Детские работы

## Slide 27: Детские работы

## Slide 28: Детские работы

## Slide 29: Детские работы

## Slide 30: Информационные ресурсы
Технология: Учебник для учащихся 5 класса /Под ред. В.Д.Симоненко – М.: Вентана-Графф.
http://moi-podelki.ru
http://www.detpodelk.ru
http://vir-samodelki.ru
http://so7.radikal.ru
http://ind1.liveinternet.ru
http://hobbindom.ru
http://crestik.ukoz.ru
http://stranamasterov.ru
http://vmirepodelok.ru
http:// rukodelie-sama.ru
http://www.mastera-rukodeliya.ru
http://loskutiki.ru
http://rabota66.ru
http:// vishivalochka.com.ua
http://www.thimble-collection.com