## Slide 1: История создания швейной машины

## Slide 2: Швейная машина для пошива парусов
Голландия
14 век

## Slide 3
Леонардо да Винчи
15 век

## Slide 4: Устройство, которое копировало механизм ручного шитья
Карл Вейзенталь
1755 год

## Slide 5: Д. Пири 1808 год
Машина для портного с однониточным цепным стежком

## Slide 6: Уолтер Хант 1834 год
Изобретение челночного устройства
и иглы с ушком на заостренной части

## Slide 7: Эллиас Хоу, 1845г
Машина челночного стежка

## Slide 8: Исаак Зингер 1850-1851 гг.
Швейная машина фирмы «Зингер»

## Slide 9: Филиал фирмы «Зингер» в г. Подольске

## Slide 11: Швейная машина Подольского завода

## Slide 12: Образование двухниточного машинного стежка

## Slide 13: Классификация швейных машин по назначению
Универсальные
Специальные

## Slide 14: Промышленные швейные машины

## Slide 16: Привод – это устройство, с помощью которого машина приводится в движение.
ВИДЫ ПРИВОДОВ
ПРИВОДЫ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ:
а – ручной;
б – ножной;
в – электрический:
а
б
в
электродвигатель;
2. пускорегулирующая
педаль

## Slide 17: Устройство швейной машины
1 — двигатель материала;
2 — нитенаправитель;
3 — рукав;
4 — стержень для катушки;
5 — моталка;
6 — маховое колесо;
7— указатель длины стежка;
8— рычаг обратного хода;
9 — ручка регулятора длины стежка;
10 — стойка рукава;
11 — платформа;
12 — нитенаправитель;
13 — задвижная пластина;
14 — челночное устройство;
15—лапка прижимная;
16—нитепритягиватель.

## Slide 18: Заправка верхней нити