Приложение к п. № 6

Решение:

Чтобы рассчитать  начальную скорость мяча

1. Запишем закон изменения координаты Х(t) в общем виде: X=X0+V0Xt                     (1)

2. Запишем закон изменения координаты Y(t) в общем виде: У=У0+V0Уt+gyt2/2          (2)

3. Запишем уравнение траектории движения мяча в общем виде. Для этого из уравнения (1) выразим  t- время   и подставим его в уравнение (2).  Получим уравнение (3)  зависимости  Y(х), т.е уравнение траектории движения мяча:

(3) :

Полученное нами уравнение, отражает квадратичную зависимость координаты «У» от координаты «Х»:

у = a +bx + cx2

Используя, калькулятор CASIO  CLASSWIZ, приступим к расчету.

1. Включим калькулятор, клавиша «ON».

2. Нажмем клавишу «MODE».

Войдем  в режим статистики. На дисплее видно указание « 2: Statistics».

3.  Для входа в режим статистики нажмем клавишу с цифрой «2».

4. На дисплее найдем указание о расчете параметров экспериментов, в которых  проводятся многократные  измерения одной и    той же величины «3:  у = a +bx + cx2 »,   нажмем клавишу с цифрой «3».

5. Откроется  таблица с двумя колонками. Внесем в таблицу все результаты опытов (значения Х и У):

набираем результат 0 , нажимаем клавишу «=»

набираем результат 0,04 , нажимаем клавишу «=»

набираем результат 0,12 , нажимаем  клавишу «=»…….

6.  Вводим данные в таблицу используя

стрелки [▼], [▲], [►], [◄] клавиши [REPLAY]

7. После ввода значений Х и У, переходим  в окно расчётов: нажимаем

красную клавишу [АС].

8.  Для входа в режим расчетов нажимаем сначала «OPTN» ,

затем нажимаем клавишу с цифрой   «3»

9.  На дисплее появились значения коэффициентов:

10. Зная, коэффициенты «a»  и   «b», рассчитаем  проекции начальной скорости на ось ОХ и ось ОУ:

c=  g/2(V0x)2= 0,513279063    ,  следовательно,  V0x = 3,09 м/с  (округлим до сотых)

b= V0y/V0x= 2,002107036    ,   следовательно,  V0у = 6,19 м/с    (округлим до сотых)

11.  Найдем начальную скорость мяча

Ответ:          V0 = 6,99 м/с .