Тест № 1

1. Сеть передачи данных это:

1. Совокупность специальной аппаратуры;

2. Коммутирующие устройства, которые осуществляют соединение оконечного оборудования;

3. Совокупность цепей передачи данных и коммутирующих устройств, позволяющая осуществлять взаимное соединение оконечного оборудования.

Ответ: 3

2. В основном в локальных сетях используются:

1. Линии спутниковой связи;

2. Цифровые линии связи;

3. Линии телефонной связи;

4. Аналоговая связь.

Ответ: 2

3. Введите название совокупности правил, при помощи которых сообщение обрабатывается структурными элементами и передается по сети.

1. сетевой протокол;

2. протокол;

3. интерфейс.

Ответ: 1

4. OSI это:

1. Операционная система, с которой работает пользователь сети;

2. «Модель взаимодействия открытых систем» – модель архитектуры вычислительной сети, принятая международной организацией стандартизации;

3. «Модель взаимодействия открытых систем» – принципы взаимодействия сетей.

Ответ: 2

5. Введите название уровня OSI, на котором определяются характеристики электрических сигналов, механические свойства кабелей и разъемов:

1. канальный уровень;

2. физический уровень;

3. сетевой уровень;

4. прикладной уровень.

Ответ: 2

6. Сетевой уровень (в локальных сетях):

1. Используется для межсетевых взаимодействий;

2. Используется для межсетевых взаимодействий; принцип маршрутизации;

3. Используется для межсетевых взаимодействий; маршрутизация бессмысленна.

Ответ: 2

7. По Вашему мнению, на каком уровне модели OSI происходит проверка доступности среды передачи?

1. на физическом;

2. на канальном;

3. на сеансовом;

4. на транспортном;

5. такая проверка в большинстве современных систем не делается;

6. в большинстве современных систем на каждом уровне.

Ответ: 2

Тест № 2

1. Укажите все характеристики компьютерной сети:

1. Компьютерная сеть – несколько компьютеров, используемых для схожих операций;

2. Компьютерная сеть – группа компьютеров, соединенных с помощью специальной аппаратуры;

3. Обязательное наличие сервера;

4. В сети возможен обмен данными между любыми компьютерами;

5. Компьютеры должны соединяться непосредственно друг с другом;

6. Соединение компьютеров возможно через промежуточные узлы связи.

Ответ: 2,4,6

2. Укажите все характеристики локальных сетей:

1. Компьютеры расположены в одном здании;

2. Соединение происходит с помощью высокоскоростных адаптеров;

3. Рабочие станции могут находиться в разных городах, но обязательно на одном континенте;

4. Соединение происходит при помощи модемов;

5. Нахождение компьютеров в разных зданиях возможно при близком расположении зданий.

Ответ: 2,5

3. Характеристики многоуровневой архитектуры для эталонной модели OSI:

1. Всей функции сети разделены на 7 уровней;

2. Каждый уровень получает доступ к одной и той же информации;

3. Только администратор сети использует все уровни;

4. Вышележащие уровни используют услуги по переносу информации, предоставляемые нижележащими уровнями.

Ответ: 1,4

4. Канальный уровень:

1. Определяет правила совместного пользования узлами сети физического уровня;

2. Соединяет различные узлы сети между собой;

3. Предоставляет каналы связи для определенных пользователей.

Ответ: 1

5. Уровень сетевых функций, являющийся границей между сетевыми и пользовательскими процессами:

1. канальный;

2. сетевой;

3. транспортный;

4. сеансовый;

5. представительный;

6. прикладной.

Ответ: 6

6. По вашему мнению, протокол, обеспечивающий передачу с заданной степенью надежности это протокол:

1.канального уровня;

2. сеансового уровня;

3. транспортного уровня;

4. представительного уровня;

5. сетевого уровня.

Ответ:3

7. Прикладной уровень:

1. обслуживает запросы пользователей сети;

2. определяет трансляцию форматов;

3. преобразует сообщения в форму, пригодную для сети;

4. организует санкционированный доступ к запрашиваемым ресурсам.

Ответ: 1,4